Univerzální řídící jednotka RP1

- Určení výrobku

Jedná se o elektroniku určenou pro ovládání a regulaci jednoduchých technologických procesů.

(balící stroje, souřadnicové vrtačky, děličky, stáčecí stroje pro kartáčnický průmysl, rovnačky drátu, zemědělské technologie..)

Skládá se ze dvou plošných spojů, klávesnice, celoplastové krabice a displeje LCD.

Ovládá a programuje se prostřednictvím klávesnice případně tlačítek umístěných jako periferní část.

- Technické údaje

Krytí:	IP55

Napájecí napětí:	24 V= (18-30V)

Příkon:	3W

Výstupy:	12 galvanicky odděleno max. 0,5A

Vstupy:	8x bipolární 0-UCC 2x přepínač P/N  galvanicky odděleno

2x unipolární 0 – 5V  vysokorychlostní

Sériové rozhraní:	RS485

Osazované procesory:  80C31, AT89C5WD, DS80C310, P89C51RA, RB, RC, RD

Kmitočet oscilátoru:     22,1184 MHz

Paměti:	      ÄT29C125 až AT29C020 PLCC32

Připojitelné displeje:     EL1602B-FL-ZBW, PC2004LRU

- Popis výrobku

Řídící jednotka se skládá z těchto částí:

- Krabice

- Deska MONITOR

Na této desce je umístěn procesor, paměť programu a paměť dat.

  - Paměť programu může mít velikost až 256kB. Tento paměťový prostor je rozdělen na bloky po 32 kB, které se mohou přepínat. Z toho plyne že v počítači může být několik programů

  - Paměť dat  je to statická paměť o kapacitě 32kB. Je zálohovaná baterií 3V.

  - Obvod reálného času RTC72423A – poskytuje informace o času a datu. Je rovněž zálohovaný baterií 3V.

  - Procesor může být použit jakýkoli procesor řady 80C31 v pouzdře PLCC44.

  - Obvod řízení kontrastu displeje DS1804

  - Výstupy OU1-OU12  Na desce je 12 galvanicky oddělených výstupů, které mohou spínat 0.5A

  - Vstupy I1-I8 Na desce je k dispozici 8 galvanicky oddělených vstupů. Mohou se používat jako vstupy P i N. Volba se provádí přepínači na desce.

Vstupy C1,C2 Jsou to vysokorychlostní vstupy 0-5V. Mohou se na ně připojovat inkrementální čidla polohy nebo digitální čidla teploty.

  - Konektor P1 Slouží k externímu programování počítače. K tomuto konektoru se připojuje modul, který spojí počítač s nadřazeným počítačem PC. Pomocí programu v PC můžeme programovat paměť. Tento postup se používá při odlaďování nového programu.

- Deska M485

Tato deska komunikuje sériovým rozhraním RS485 s okolím počítače. Zároveň může sloužit jako galvanicky oddělený zdroj 5V / 200mA.

- Klávesnice

Je to samolepící fóliová klávesnice maticového typu.

4. Připojení

Připojení sestává z jednoho nebo více kabelů připojených do krabice průchodkami nebo konektory. Je vhodné použít pro vstupy z čidel, tlačítek a koncových spínačů samostatný kabel.

Výstupy  OU1 – OU12 spolu s napájecími vodiči se propojí s ovládanými prvky přímo nebo přes další rozvodnou krabici. (Např. deska OUT). Výstup je ošetřen diodou proti svorce +24V. Proto může spínat i indukční zátěž. Aby spínání zátěží nerušilo řídící část, jsou všechny výstupy galvanicky odděleny od řídící jednotky.

Vstupy I1 – I8 jsou logické vstupy pro monitorování tlačítek, koncových spínačů, a jiných zařízení, které mají logické výstupy. Pro galvanické oddělení jsou použity optočleny LTV844. Zpoždění těchto členů je cca 200uS a logické úrovně 0 a +24V. Překlápění logické úrovně dochází při +15v. Proto napěťové pásmo mezi +12V - +17V by se nemělo používat.

Vstupy C1 a C2 jsou rovněž logické vstupy s úrovněmi 0 a 5V. Od řídící části jsou odděleny vysokorychlostními optočleny HCPL0600. Rychlost těchto optočlenů je 10Mb/s. Překlápění logické úrovně dochází při +3V. Proto by se napěťové pásmo mezi +2V - +4V nemělo používat.

P1.7 Pl. 3 Pl. 2 P1.1

aktivní v

LOGO.

používání kódové paměti je na obr.1

výstupy

OU1 až OU8 adresa out=Ox8100 Adresy jednotlivých bitů:

OU1=out.7 OU2=out.6 OU3=out.5 OU4=out.4 OU5=out.3 OU6=out.2 OU7=out.1 OU8=out.0 OU9

OU10 OU11 OU12

výstupy jsou

Programátorský model desky MONITOR:

Pamět EEPROM 24C02

SCL=P1.4

SDA=P1.5

Pamět CMOS

0-32KB

Obvod reálného času RTC72423A

Adresa Ox8400H

Displej LCD

Instrukce wr inst

wr data

rd

Vstupy 11 až 18

Adresa inn=Ox8300H

adresy jednotlivých bitů

I1=inn.7 12=inn.6 13=inn.5 14=inn.4 15=inn.0 17=inn.1 18=inn.2 19=inn.3

Ox8000H Ox8001H Ox8002H

5.Programování.

7. Návod k údržbě:

Elektronika výrobku nevyžaduje údržbu. Pouze jednou za 5 let je vhodné vyměnit baterii 3V CR1225, která zálohuje paměť dat a obvod reálného času.

Pokud se provádějí opravy řídící jednotky nebo části stroje, který jednotka řídí, je pracovník povinen vypnout zařízení.

8. Náhradní díly

Deska elektroniky MONITOR

Deska elektroniky M485

LCD displej:     EL1602B-FL-ZBW, PC2004LRU

Baterie CR1225

Klávesnice RP1

Krabice